## Slide 1
Indy7 IndyDCP3 + PLC + Arduino 통합 제어 프로그램
GUI · Thread · 2×2 Pick & Place · 1×2×2단 Palletizing
강의자료 — 첨부 최종 프로그램 기준

## Slide 2
1. 학습 목표
IndyDCP3를 이용한 Indy7의 HOME / MoveL / Digital Output 제어를 이해한다.
Python PC가 PLC, Arduino, GUI, Robot을 통합하는 구조를 이해한다.
2×2 Pick & Place와 1×2×2단 Palletizing 좌표 생성 원리를 이해한다.
Thread, Lock, 상승엣지 검출이 왜 필요한지 설명할 수 있다.
통신 오류와 프로그램 종료 시의 예외 처리 구조를 이해한다.

## Slide 3
2. 전체 시스템 구성
Python PC가 세 입력 경로를 받아 하나의 로봇 작업 함수로 연결
MELSEC PLC 192.168.3.100:1026
Arduino COM7 / 9600 bps
Python PC Tkinter + Threads IndyDCP3
Indy7 Robot 192.168.3.2
Arduino LCD START / FINISH

## Slide 4
3. 사용 라이브러리와 역할
`threading` : 로봇 작업, PLC Listener, Arduino Listener를 동시에 처리
`tkinter`, `ScrolledText` : 상태 표시, 실행 버튼, 로그 창 구성
`neuromeka.IndyDCP3` : Indy7 모션 및 Digital Output 제어
`pymcprotocol.Type3E` : Mitsubishi PLC와 MC Protocol Ethernet 통신
`serial` : Arduino와 USB Serial 통신
`time` : 장비 초기화 및 Vacuum 동작 대기 시간 처리

## Slide 5
4. 핵심 통신/로봇 설정
Robot IP = 192.168.3.2 / MOVE_VEL = 10 / MOVE_ACC = 10 / VACUUM_DO = 2
PLC IP = 192.168.3.100 / Port = 1026
PLC M100 = 작업1(OP1), M101 = 작업2(OP2)
Arduino = COM7 / 9600 bps
`indy = IndyDCP3(ROBOT_IP)`로 IndyDCP3 객체 생성

## Slide 6
5. GUI 화면 구성
상태 Label : 대기 / 작업1 / 작업2 / 오류
PLC 연결 상태 Label
Arduino 연결 상태 Label
ScrolledText 로그 창
작업1 실행 (OP1)
작업2 실행 (OP2)
버튼 command는 run_task1 / run_task2를 호출하고 실제 로봇 작업은 별도 Thread에서 실행

## Slide 7
6. 왜 safe_log()와 set_status()를 사용하는가?
Tkinter GUI는 메인 스레드에서 Widget을 변경하는 것이 안전하다.
로봇/PLC/Arduino 작업 스레드가 `log_box.insert()`를 직접 호출하지 않도록 한다.
`window.after(0, log, msg)`는 로그 출력을 GUI 이벤트 큐에 등록한다.
`window.after(0, lambda: status_label.config(...))`도 같은 원리다.
결과: 로봇 동작 중에도 GUI가 멈추지 않고 상태가 갱신된다.

## Slide 8
7. IndyDCP3 명령 결과와 이동 완료 검사
def result_ok(result): if isinstance(result, dict): code = result.get('code') return str(code) == '0' return True
def motion_done_check(): indy.wait_for_motion_state( 'is_target_reached' ) return True
`code`가 정수 0 또는 문자열 "0"으로 올 수 있으므로 `str(code)`로 비교한다.
Move 명령이 반환되었다고 실제 로봇 이동이 끝난 것은 아니다.
`is_target_reached` 상태까지 기다린 뒤 다음 Pick/Place 명령을 실행한다.

## Slide 9
8. move_linear() — Cartesian 직선 이동
입력: `[X, Y, Z, RX, RY, RZ]` 형태의 Task 좌표
`indy.movel(ttarget=target_position, vel_ratio=MOVE_VEL, acc_ratio=MOVE_ACC)` 실행
명령 결과를 `result_ok()`로 검사
정상일 때 `motion_done_check()`로 목표 도착까지 대기
OP1과 OP2의 모든 Approach / Pick / Retract / Place 동작이 이 함수를 공유한다.

## Slide 10
9. HOME 및 Vacuum 제어
HOME: `indy.move_home()` → 결과 검사 → `wait_for_motion_state()`
Vacuum ON: DO 주소 2에 `state=True` 출력
Vacuum OFF: DO 주소 2에 `state=False` 출력
ON/OFF 후 각각 0.5초 대기하여 흡착/해제 시간을 확보
예외 발생 시에도 작업 함수에서 `vacuum_off()`를 시도한다.

## Slide 11
10. generate_grid() 좌표 생성 원리
X = base[0] + j × offset_x
Y = base[1] + i × offset_y
Z = base[2] + layer × layer_h
`j` : X방향 Cell 번호
`i` : Y방향 Cell 번호
`layer` : 적층 층 번호
생성 결과는 `[x, y, z]` 리스트들의 리스트
하나의 함수로 2×2와 1×2×2단을 모두 생성

## Slide 12
11. 작업1(OP1) — 2×2 Pick → 2×2 Place
PICK_BASE = [250.4689486, 333.77, 410.56]
PLACE_BASE = [154.8543564, 326.10, 410.56]
PICK_GRID = 2×2 / PLACE_GRID = 2×2
OFFSET_X = OFFSET_Y = 40 mm
RETRACT_Z = 50 mm
Pick 자세 ROT_P와 Place 자세 ROT_R을 각각 사용
PICK
1
2
3
4
PLACE
1
2
3
4
각 Cell: Approach(+50) → Target → Vacuum → Retract(+50)

## Slide 13
12. 작업1(OP1) 상세 플로우차트
OP1 시작 / Lock 획득
OP1_START → Arduino
Pick/Place Grid 생성
HOME 이동
Pick Approach
Pick Target
Vacuum ON
Pick Retract
Place Approach
Place Target
Vacuum OFF
Place Retract
4개 완료?
HOME → OP1_FINISH
반복 횟수 len(pick_positions) = 4
중간에 running=False 또는 Move/Vacuum 실패 시 반복을 중단

## Slide 14
13. `*ROT_P`, `*ROT_R`의 의미
`pick = [X, Y, Z]`, `ROT_P = [RX, RY, RZ]`라고 가정한다.
`[pick[0], pick[1], pick[2], *ROT_P]`는 `[X, Y, Z, RX, RY, RZ]`가 된다.
별표 `*`는 리스트의 원소를 개별 항목으로 펼치는 Unpacking 문법이다.
따라서 위치 3개 + 자세 3개를 IndyDCP3의 6축 Task Target으로 쉽게 결합한다.

## Slide 15
14. 작업2(OP2) — 1×2×2단 Palletizing
PICK_BASE = [250.468, 373.77, 413.56] — 같은 Pick 위치 반복
PLACE_BASE = [154.85, 321.60, 410.56]
GRID_X=1, GRID_Y=2, NUM_LAYERS=2
OFFSET_Y=40 mm / LAYER_H=30 mm / RETRACT_Z=50 mm
총 Place 위치 = 1 × 2 × 2 = 4개
Layer 1 / Position 1
Layer 1 / Position 2
Layer 2 / Position 1
Layer 2 / Position 2
Z₂ = Z₁ + 30 mm

## Slide 16
15. 작업2(OP2) 상세 플로우차트
OP2 시작 / Lock 획득
OP2_START → Arduino
4개 Place 좌표 생성
HOME 이동
고정 Pick Approach
고정 Pick Target
Vacuum ON
Pick Retract
현재 Layer Place Approach
Place Target
Vacuum OFF
Place Retract
4개 완료?
HOME → OP2_FINISH
Pick 위치는 고정 Place 위치만 순서대로 변경
2층에서는 Z = BASE_Z + 30 mm

## Slide 17
16. task_lock — 동시 로봇 명령 방지
GUI 버튼, PLC, Arduino 모두 OP1/OP2를 시작할 수 있다.
동시에 두 입력이 들어오면 두 Thread가 하나의 Indy7에 서로 다른 모션을 보낼 위험이 있다.
`task_lock.acquire(blocking=False)`가 성공한 작업만 로봇을 사용한다.
이미 Lock이 사용 중이면 기다리지 않고 경고 후 즉시 return한다.
작업 종료 시 `finally: task_lock.release()`로 반드시 Lock을 반환한다.

## Slide 18
17. 프로그램의 Thread 구조
Tkinter Main Thread
PLC Listener 50 ms Polling
OP1 / OP2 Robot Task Thread
GUI Event Button / Log
Arduino Listener 50 ms Polling
daemon=True : 메인 프로그램 종료 시 Listener/작업 Thread도 함께 종료 가능

## Slide 19
18. PLC Listener — M100/M101 상승엣지 검출
op1 = plc.batchread_bitunits( headdevice='M100', readsize=1 )[0] if op1 == 1 and prev_op1 == 0: run_task1() prev_op1 = op1
PLC 입력이 1인 동안 매 50 ms마다 작업을 다시 실행하면 안 된다.
현재값 1 + 이전값 0인 순간만 0→1 상승엣지로 판단한다.
M100을 계속 누르고 있어도 OP1은 한 번만 시작된다.
M101도 같은 방식으로 OP2를 실행한다.
M100
여기서 1회 실행

## Slide 20
19. PLC 읽기문의 `[0]` 의미
`batchread_bitunits(..., readsize=1)`은 읽은 비트들을 리스트 형태로 반환한다.
예: M100=1이면 반환값을 `[1]`로 생각할 수 있다.
뒤의 `[0]`은 그 리스트의 첫 번째 값을 꺼내 `op1`에 저장한다.
따라서 `op1`은 리스트가 아니라 0 또는 1 값으로 비교할 수 있다.

## Slide 21
20. Arduino 양방향 문자열 통신
Python → Arduino: `lcd_send("OP1_START")`, `OP1_FINISH`, `OP2_START`, `OP2_FINISH`
Arduino → Python: 한 줄 문자열 `OP1` 또는 `OP2` 수신
`arduino.readline().decode(errors="ignore").strip()`으로 bytes → 문자열 변환
`arduino.in_waiting`이 있을 때만 읽으므로 불필요한 blocking을 줄인다.
Arduino에서 OP1을 보내도 GUI/PLC와 동일한 `run_task1()`이 호출된다.

## Slide 22
21. 세 가지 작업 시작 경로
GUI OP1 버튼
PLC M100
Arduino "OP1"
run_task1()
task_pick2by2_ place2by2()
입력 장치는 달라도 실제 작업 함수는 하나 → 코드 중복 감소 / 유지보수 용이

## Slide 23
22. 프로그램 종료(on_closing)
`running = False`로 Listener와 작업 반복문의 종료 조건을 만든다.
Indy7 Vacuum DO를 False로 출력하여 흡착 해제를 시도한다.
Arduino Serial Port가 열려 있으면 close()
PLC가 연결되어 있으면 plc.close()
마지막으로 `window.destroy()`로 GUI를 종료한다.
Windows 창의 X 버튼은 `window.protocol("WM_DELETE_WINDOW", on_closing)`에 연결된다.

## Slide 24
23. 예외 처리 구조
PLC와 Arduino는 연결 실패 시 프로그램 전체를 즉시 종료하지 않고 연결 상태를 False로 둔다.
각 Listener 내부 통신 오류는 로그를 남기고 1초 대기 후 다시 반복한다.
Robot Move / HOME / Vacuum 함수는 예외를 잡아 False를 반환한다.
작업 함수는 False가 반환되면 현재 반복을 중단한다.
`finally`는 정상/오류와 관계없이 task_lock을 해제한다.

## Slide 25
24. 전체 프로그램 동작 순서
프로그램 시작
IndyDCP3 객체 생성
PLC 연결 시도
Arduino 연결 시도
Tkinter GUI 생성
PLC Listener 시작
Arduino Listener 시작
GUI mainloop()
OP1/OP2 입력 발생?
Lock 획득 → 작업 Thread
Robot HOME / Pick / Place
완료 메시지 / 대기
GUI mainloop는 계속 실행되며 Listener는 백그라운드에서 입력을 감시한다.

## Slide 26
25. 실습 시 확인할 항목
PLC Ethernet 설정이 192.168.3.100 / 1026과 일치하는지 확인
PC에서 COM7이 실제 Arduino 포트인지 확인
Indy7 IP 192.168.3.2 통신 확인
Vacuum 장치가 DO 2에 연결되어 있는지 확인
좌표와 Tool/TCP 방향을 실제 장비에서 저속으로 확인
MOVE_VEL=10, MOVE_ACC=10 상태에서 Dry Run 후 흡착 작업 실시
OP1/OP2를 동시에 입력했을 때 Lock 경고가 정상 출력되는지 확인

## Slide 27
26. 강의 핵심 정리
IndyDCP3의 핵심 제어 함수: `move_home()`, `movel()`, `set_do()`, `wait_for_motion_state()`
Grid 좌표 계산으로 반복 Pick & Place와 다층 Palletizing을 일반화할 수 있다.
Thread는 GUI 정지 없이 PLC/Arduino/Robot을 동시에 다루게 해 준다.
task_lock은 하나의 Robot에 두 작업이 동시에 명령되는 것을 방지한다.
PLC 상승엣지 검출은 ON 유지 신호에 의한 중복 실행을 방지한다.
입력 장치가 달라도 공통 작업 함수를 호출하는 구조가 프로그램을 단순하게 만든다.

## Slide 28
27. 함수별 역할 한눈에 보기
`log / safe_log / set_status` : GUI 표시
`lcd_send` : Python → Arduino
`result_ok` : IndyDCP3 결과 code 확인
`motion_done_check` : 목표 도달 대기
`move_linear / robot_home / vacuum_on/off` : Robot 제어
`generate_grid` : Pick/Place 좌표 생성
`task_pick2by2_place2by2` : OP1
`task_pal_1by2_2layer` : OP2
`plc_listener / serial_listener` : 외부 입력 감시
`on_closing` : 종료 처리